研究者：吳怡庭

研究主題: 紙飛機

研究動機: 以前常常折一折紙飛機，就拿來玩，可是有時候有些原因會影響紙飛機的高度、遠近，所以就想研究紙飛機。

研究目的: 研究出能飛最遠的紙飛機。

研究問題與方向:

1.飛機的飛行原理。

2.把最適合的大小用不同的材質折出，看哪種材質飛最遠。

3.將這種飛機用各種大小摺出，看哪種大小飛最遠。

4.找出能飛最遠的紙飛機機型。

紙飛機是如何在空中漂浮與飛行的?

紙飛機運用的科學原理是「伯努力定律」，它需要推力在空中飛行，而推力則是我們用手所擲出的力量。飛機飛行時面臨兩組相對的力量：升力和重力、推力與阻力。

升力將飛機上抬，然而重力將飛機下拉；推力使飛機向前，但阻力卻使它向後。哪個方向的力量大，飛機就朝那個方向飛。

當我們把紙飛機射向空中時，它會排開附近的空氣，這些被排開空氣的重量就是紙飛機機所承受的浮力。當紙飛機所受的浮力與它本身的重量相等時，紙飛機就會漂浮在空氣中。

紙飛機介紹

| 機型 | 圖片 | 特色 |
| --- | --- | --- |
| 烏 賊 機 |  | 機身較瘦長，像烏賊。 |
| 飛 輪 機 |  | 機身較寬扁，像無頂的金字塔。 |
| 超 級 飛 翅 |  | 機身是長方形的，背面有很多層，像蜘蛛，也像翅膀，能上下揮動。 |
| 金 龜 子 號 |  | 機身接近圓形，尾翼翹起來，背面像蟲的腹部，機頭下方是Ｕ型的。 |

能飛最遠的紙飛機機型

我在網站上查到了烏賊機、飛輪機、超級飛翅和金龜子號這四種飛機，看起來都還不錯，所以我用它們來實驗。

(一)實驗目的：找出能飛最高最遠的紙飛機機型。

(二)實驗器材：A4紙、膠帶、皮尺。

(三)實驗對象：各種紙飛機。

(四)實驗過程及紀錄：要輪流射，看哪一個飛機飛得最遠。

| 機型 | 距離(cm)[1] | 距離(cm)[2] | 距離(cm)[3] | 平均(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烏賊機 | 402 | 565 | 495 | 487.3333 |
| 飛輪機 | 230 | 334 | 194 | 252.6667 |
| 超級飛翅 | 390 | 200 | 490 | 360 |
| 金龜子號 | 35 | 150 | 376 | 187 |

穩定度：

| 機型 | 內容 |
| --- | --- |
| 烏賊機 | 會向右飛，但還算平穩。 |
| 飛輪機 | 會四處亂竄，不穩定。 |
| 超級飛翅 | 十分平穩。 |
| 金龜子號 | 會向上竄，並回飛，掉落時會翻面。 |

(五)結論：烏賊機可以飛較遠，只有一點點不平穩，而金龜子號一直回飛，所以飛最近。接下來要用烏賊機實驗。

能飛最遠的紙飛機大小

(一)實驗目的：找出能飛最高最遠的紙飛機大小。

(二)實驗器材：各種大小的紙、膠帶、皮尺。

(三)實驗對象：各種大小的紙飛機。

(四)實驗過程及紀錄：要輪流射，看哪一種大小的飛機飛得最遠。

(大小用四捨五入法取小數第一位)

| 紙的大小 | 距離(cm)[1] | 距離(cm)[2] | 距離(cm)[3] | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.8*62.7(*3) | 288.5 | 305 | 358 | 317.1667 |
| 59.2*41.8(*2) | 312 | 483 | 720 | 505 |
| 29.6*20.9(A4) | 540 | 442 | 537 | 506.3333 |
| 14.8*10.5(/2) | 368 | 496 | 459 | 441 |
| 9.9*7(/3) | 421 | 367 | 425 | 404.3333 |

(五)結論：我原本以為越小的飛機可以飛越遠，因為比較沒有阻力，沒想到A4機可以飛最遠，我覺得可能因為小飛機的機翼不大，就無法像A4機一樣滑行(放大2倍的大飛機有一次差點飛出測量範圍)，所以接下來要用A4機實驗。

能飛最遠的紙飛機材質

(一)實驗目的：找出能飛最高最遠的紙飛機材質。

(二)實驗器材：各種材質的紙、膠帶、皮尺。

(三)實驗對象：各種材質的紙飛機。

(四)實驗過程及紀錄：要輪流射，看哪一種材質的飛機飛得最遠。

| 材質 | 距離(cm)[1] | 距離(cm)[2] | 距離(cm)[3] | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 書面紙 | 350 | 356 | 396 | 367.3333 |
| 影印紙 | 444 | 428 | 503 | 458.3333 |
| 白報紙 | 541 | 413 | 501 | 485 |
| 牛皮紙 | 428 | 596 | 507 | 510.3333 |
| 廣告紙 | 450 | 373 | 454 | 425.6667 |
| 錫箔紙 | 363 | 292 | 348 | 334.3333 |

(五)結論：我原本以為比較輕的飛機可以飛比較遠，但實驗過後，我發現飛的最遠的是牛皮紙做的，可是裡面最輕的白報紙也不差喔，列居第二，而用錫箔紙做的飛最近，可能是不夠堅固吧！

最終結論＆心得

最終結論：依照實驗結果，能飛最遠的紙飛機當然就是「牛皮紙做的A4烏賊機」。

心得：我覺得這些實驗非常好玩，尤其是折錫箔紙紙飛機時，好像在用衛生紙摺一樣，看不清楚折線，常常摺歪。摺最大的飛機時，雖然過程有點辛苦，但是做出來後，我覺得好有成就感呢！

做完實驗後，實驗結果總是讓人十分驚訝，因為原先以為的結果和實驗出來的結果都不太一樣，尤其是折大小實驗的時候。

資料來源

http://nature.ptes.tp.edu.tw/fligt_web/play/content2.htm